| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza

  - Opis budowy układu mechanicznego (podzespoły).

  - Opis budowy układu elektrycznego (podzespoły, rodzaj zasilania).

  - Zasadę działania pary czujników temperatury.

  - Realizowane funkcje.

  - Opis oznaczeń umieszczonych na tabliczce znamionowej i miejsca jej umieszczenia.

  - Opis miejsca umieszczenia oznakowania CE i dodatkowego oznakowania metrologicznego oraz numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej.

  - Opis miejsc umieszczenia cech zabezpieczających.

  - Charakterystyki metrologiczne pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza

    - Zakres temperatury ((min ... (max).

    - Zakres różnicy temperatury (Δ(min ... Δ(max).

    - Rodzaj czujników temperatury (Pt 100, Pt 500, Pt 1000).

    - Klasyfikację warunków środowiskowych.

    - Sposób przyłączenia czujników (np. 4- lub 2-przewodowy).

    - Maksymalną wartość RMS prądu czujnika.

    - Maksymalną dopuszczalną temperaturę.

    - Wymiary zewnętrzne.

    - Całkowitą rezystancję przewodu przy połączeniu dwuprzewodowym.

    - Minimalną głębokość zanurzenia.

    - Czas odpowiedzi.

    - Wymiary kabli zewnętrznych (powierzchnia przekroju, długość).

    - Wymiary osłon (długość montażowa).

    - Wymagania instalacyjne (np. złączki montażowe, montaż w osłonach, konieczność symetrycznej instalacji w rurach o jednakowych wymiarach, stosowania termicznej izolacji rury lub głowic czujników).

    - Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze dla czujników montowanych bezpośrednio (PS w barach).

    - Maksymalną prędkość cieczy dla czujnika o długości ponad 200 mm.

    - Sygnał wyjściowy podczas użytkowania (rodzaj, poziomy).

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

- Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

- Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

- Schematy koncepcyjne.

- Rysunki wykonawcze

- Schematy części składowych, podzespołów, układów.

- Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

- Opis działania przyrządu.

- Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

- Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

- Certyfikaty badań stosowanych podzespołów.

- Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu pary czujników temperatury – podzespołu ciepłomierza będącego przedmiotem badania typu UE.

- Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

- Wyniki badań z innych laboratoriów.

- Wskazanie miejsca umieszczenia na parze czujników temperatury – podzespole ciepłomierza oznakowań i cech zabezpieczających.

- INNE DOKUMENTY

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego. NIP

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury badania typu UE.